Инструкция по замене подсветки приборной панели автомобиля Mercedes-Benz S класса W220.

Для работы потребуется :

1. Светодиодная линейка с минимальным шагом между светодиодами ( например белого холодного свечения, вы можете любого другого свечения);

2. Паяльник;

3. Припой;

4. Флюс;

5. Провода;

6. Отвертка.

1 Этап. Разборка панели

Отстегиваем 2 шлейфа с печатной платы и после этого снимаем заднюю крышку приборной панели (она держится на заклепках). На этой крышке держится плата инвертора. Откручиваем 4 винтика. Эта плата служит для преобразования тока из постоянного в переменный ток.

Далее разбираем основную плату. Белые корпуса с шаговым двигателем не вскрываем, иначе не соберете.

Снимаем стрелки тахометра, датчика температуры и датчика уровня топлива аккуратно, потянув их на себя. Убираем лицевую панель.

Отстегиваем матовые рассеиватели. Снимаем внешний защитный корпус с ЖК индикаторов.

2 Этап. Демонтаж

Берем паяльник в руки и начинаем отпаивать электролюминесцентные лампы. У каждой лампы по два провода припаяны с обратной стороны платы.

Аккуратно снимаем ЖК дисплеи с токопроводящей резины(зебра). И после этого можно снять отпаянные лампы.

Сдираем с корпуса электроды-ионизаторы, которые были под лампами (они уже не пригодятся).

Отпаиваем или отламываем повышающие трансформаторы. У каждой лампы по одному такому трансформатору.

Внимание! В отдельном центральном блоке спидометра тоже спрятаны лампы. Эти 2 лампы подсветки ЖК-дисплея. Их тоже выпаиваем вместе с трансформатором. Одна из них красного свечения.

3 Этап. Установка подсветки

Нарезаем линейку светодиодов под установочные размеры.

Тут самое сложное – дугообразная подсветка спидометра. Её придется собрать компонентами и спаивать между собой проволокой.

Приклеив светодиоды к корпусу, подключаем их к печатной плате, припаяв проводами. Нужно учесть полярность светодиодов, иначе перепаивать придётся. После пайки, как обычно, очищаем от флюса и грязи пайку.

Конденсаторы ведущие к лампам исключаем из схемы (либо закорачиваем, либо выпаиваем).

К общему проводу подключить  минусовой контакт светодиодов из 3х групп ламп:

- круиз контроль (верхние);

- под ЖК-дисплеями (нижние);

- центральная (красная и белая).

Затем трансформаторы заменяем перемычками.

В плате инвертора устранить: тиристоры управления (4штуки), высоковольтный трансформатор и сглаживающий дроссель.

4 Этап. Сборка

Если вы сами разобрали панель, то особой сложности не возникнет в сборке.

Но перед этим следует проверить собранную подсветку, подключив её к источнику питания на 12В. На фото подключенная к 12В подсветка.

После проверки собираем панель в обратном порядке.

Такая светодиодная подсветка визуально ничем не уступает электролюминесцентным лампам. Светодиоды менее требовательны; они питаются лишь от 12В, что не требует дорогостоящих элементов и более устойчивы к механическим воздействиям.